Пикосекундные эмиссионно-электроразрядные эффекты в задачах генерации потоков электромагнитного излучения

М. И. Яландин

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург

В последнее время в сильноточной электронике большое внимание уделяется созданию источников направленных потоков энергии (заряженных частиц и электромагнитных импульсов), которые призваны решать как традиционные задачи фундаментальных исследований, так и прикладные - в областях радиационного материаловедения, анализа реакции биологических объектов и электронных приборов. Актуальность данных вопросов ассоциируется с несколько необычной интерпретацией модного понятия «критическая технология». Дело в том, что в современных технологиях широко применяются электронные системы управления. То есть, практически любой технологический комплекс может быть приведена в реальное «критическое состояние» нажатием кнопки на источнике мощных помех. Тогда понятно, что важнейшая задача исследований и разработок таких источников связана, в первую очередь, с имитацией воздействия природных и рукотворных источников потоков излучений, которых предостаточно. В сообщении рассматриваются физические аспекты получения быстрых электронов в газовых и вакуумных разрядных промежутках, которые определяют формирование сверхмощных электромагнитных импульсов радиочастотного диапазона за счёт индуцированного излучения сильноточных электронных пучков, а также имитируют условия появления вспышек тормозного излучения при грозовых разрядах.

Появление быстрых электронов в газоразрядном промежутке связано с эффектом непрерывного ускорения. Если свободный электрон при ударной ионизации молекул газа теряет меньше энергии, чем приобретает между столкновениями при ускорении внешним электрическим полем (), то интегральным эффектом будет увеличение его энергии, и такой электрон называется убегающим (УЭ). Если энергия УЭ выше некоторой пороговой (), то при ионизации молекулы может появиться второй убегающий электрон, и таким образом возникает их лавинное размножение. Для появления УЭ в газе определённого сорта и давления поле должно быть выше некоторого критического значения . Для атмосферного воздуха  кВ/см, что в 15 раз превышает статическое пробивное значение (30 кВ/см). С падением давления или с ростом начальной энергии электрона  снижается. Автор классической теории УЭ (1960-е) академик А. В. Гуревич в начале 1990-х предложил гипотезу о существовании пробоя воздуха на убегающих электронах (ПУЭ). Согласно его идее, в условиях относительно слабых полей грозовой атмосферы (единицы киловольт на сантиметр) могут-таки возникать лавины быстрых частиц, которые в силу колоссальных размеров области существования полей наберут релятивистские энергии при ускорении. Здесь важно отметить, что величина  для начального электрона должна превышать 1-2 сотни килоэлектронвольт, и такие частицы во множестве рождаются по прохождении космических лучей. Косвенные свидетельства наличия эффекта ПУЭ получались по регистрации коррелированных по времени сопутствующих явлений: широких атмосферных ливней космических частиц, так называемых биполярных всплесков радиоизлучения и вспышек тормозного излучения. Совершенно очевидно, что прямое лабораторное воспроизведение ПУЭ в слабых полях не реально, и интерес представляло моделирование эффекта с учётом сокращения масштабных факторов лавин – при существенном усилении электрического поля и снижении давления газа.

В отличие от атмосферных условий, в лабораторной установке всегда имеется электродная система для создания поля. Метал электрода в сильном поле – это малоинерционный источник автоэмиссионных электронов, которые инициируют развитие медленных лавин тепловых частиц, приводящих к обычному пробою промежутка. Только обеспечив очень быстрое нарастание потенциала на катоде, можно опередить этот процесс и создать условия для достижения  и появления УЭ. Такие эффекты наблюдались неоднократно, но оставались дискуссионными ряд вопросов: момент и область эмиссии УЭ, реальная длительность потока этих частиц и их максимальная энергия. В наших экспериментах с атмосферным промежутком использовано искусственное усиление поля на катоде за счёт наличия макроскопической неоднородности. Меняя это усиление, можно регулировать условия достижения , то есть управлять моментом эмиссии УЭ и их энергией. Последняя, как было показано, не превышала интеграла по длине зазора от , где - заряд электрона. Кроме того установлено, что эмиссия УЭ прекращается за десятки пикосекунд, по-видимому в результате расширения прикатодного слоя ионизованного газа и падения поля на его границе ниже .

Когда разрядный промежуток имел достаточную длину, пикосекундный поток УЭ «выполнял роль» космической частицы, порождающей достаточное количество вторичных убегающих электронов. В этом режиме при атмосферном давлении удалось наблюдать начальную фазу быстрого размножения этих вторичных частиц. Когда с уменьшением давления до десятых долей атмосферы инкременты лавины резко снижались, то все вторичные свободные электроны становились убегающими в сильном поле (~200 кВ/см) вдоль промежутка длиной 2 см, и электронный ток на аноде достигал сильноточной фазы в сотни ампер. Продемонстрированный режим ускорения имеет аналогии с предполагаемыми эффектами убегания и размножения электронов в сильных полях вблизи лидера молнии при тех же давлениях на километровых высотах. Вероятно, именно потоки таких частиц дают мощные вспышки тормозного излучения при грозовых разрядах.

Анализ описанных процессов в газовом промежутке имеет общий момент с экспериментами по изучению взрывной электронной эмиссии вакуумных сильноточных пучков с макроскопических катодов. Это чрезвычайно малые времена возникновения эмиссии частиц – сотни пикосекунд и менее – в результате чего изучать такие эффекты можно лишь в миниатюрных электродных системах, где реально обеспечить быстрый рост потенциала. В условиях, когда к одному из электродов прикладывается потенциал в сотни киловольт за десятые доли наносекунды, весьма нетривиальной становится задача регистрации в реальном времени, казалось бы, банальных характеристик – ускоряющего напряжения на катоде и синхронного с ним разрядного тока, или тока пучка. Для решения этой проблемы был предложен метод рефлектометрии динамической нелинейной нагрузки (каковой является разрядный промежуток) с помощью удалённых дублированных датчиков. Этим методом удалось «привязать» ток и напряжение ускорительного вакуумного диода с точностью 10 пикосекунд. В пространстве – это соответствует прохождению сигналом трёх миллиметров со скоростью света. Было выяснены условия, при которых с высокопотенциального катодного электрода из стали удаётся постепенно (за счётное количество включений) подавить паразитную эмиссию электронов на интервалах в наносекунду и более при наличии полей выше миллиона вольт на сантиметр. Аналогичный, но много меньше выраженный эффект полировки эмиссионного микрорельефа катода с пикосекундной точностью исследован для графитовых эмиттеров – трубчатых катодов, являющихся важнейшим элементом сверхмощных СВЧ генераторов диапазона сантиметровых и миллиметровых волн. Все эти исследования проведены для практически-важных случаев применения внешнего магнитного поля, фокусирующего плотные электронные пучки, и дублировались токовыми измерениями специальными коллекторными датчиками с разрешением до 20 пикосекунд.

В результате выполнения поименованных в заголовке доклада исследований созданы действующие макеты электрофизических приборов с рекордными характеристиками электромагнитных импульсов.